Starogard Gdański, 21 czerwca 2018

Nazwa firmy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.

Adres: ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

# Tel. : 0 48 58 56 230 67

Faks: 0 48 58 56 230 68

www.starkom.pl

e-mail : sekretariat@starkom.pl

Zapytanie ofertowe nr 511/2018/DKOT

na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego kontenerów na odpady

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.

Adres: ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański

# Tel. : 0 48 58 56 230 67

Faks: 0 48 58 56 230 68

NIP: 592-020-31-58

REGON: 190046500

KRS: 0000036960

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych kontenerów otwartych 7000 litrów i zamkniętych 8000 litrów z uwzględnieniem warunków dodatkowych dotyczących formy płatności i rozliczenia za przedmiot zamówienia.

2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1  Kontenery otwarte 7000 litrów

- Wymiar wewnętrzny kontenera dł. 3400mm. Szer. 1650mm. Wys. .1050mm

- Wykonany z blachy – dno  3mm

- Ściany boczne profilowane z blachy o grubości 3mm

- Tylne drzwi na dwóch zawiasach ze wzmocnieniami otwierane na boki

- Wręgi kontenera wykonane z ceownika 80x50x4 mm

- Wzmocnienie tylne kontenera wykonane z ceownika 160 mm

- Rama nośna kontenera wykonana z ceownika 160 mm

- Przód mocowanie haka ceownik 120mm,hutniczy belka za hakiem ceownik 160 hutniczy

- Tylne rolki zewnętrzne – bezobsługowe wykonane z rury o średnicy 133 mm

- Kontener przystosowany do urządzeń załadowczych z systemem hakowym . wysokość haka 1200mm.

- Wszystkie elementy wykonane spawem ciągłym

- Kontener malowany farbą podkładową i nawierzchniową . Kolor wg. palety RAL

- Kolor biały wg palety RAL 9016– 15 sztuk

- Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia

2.2. Kontenery zamknięte 8000 litrów

- Wymiary wewnętrzne kontenera dł. 3400mm. Szer. 1650mm. Wys 1450mm

- Wykonany z blachy – dno  o grubości 3 mm

- Ściany boczne profilowane z blachy o grubości 3 mm

- Tylne drzwi na dwóch zawiasach ze wzmocnieniami otwierane na boki

- Zadaszenie kontenera wykonane z blachy o grubości 2 mm

- Pokrywa kontenera wyposażona w sześć otworów wrzutowych po trzy z każdej strony

- Wręgi kontenera wykonane z ceownika 80x50x4 mm

- Wzmocnienie tylne kontenera wykonane z ceownika 160 mm

- Rama nośna kontenera wykonana z ceownika 160 mm hutniczego

- Przód mocowanie haka ceownok 120mm hutniczy

- Tylne rolki zewnętrzne – bezobsługowe wykonane z rury o średnicy 133 mm

- Kontener przystosowany do urządzeń załadowczych z systemem hakowym . Wysokość haka 1200mm.

- Wszystkie elementy wykonane spawem ciągłym

- Kontener malowany farbą podkładową i nawierzchniową, kolor wg.palety RAL

- Kolor biały wg palety RAL 9016– 5 sztuk

- Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia

3.	W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy zdjęcia oferowanych pojemników, potwierdzających zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

4.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.	Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 31.07.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.	Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres sekretariat@starkom.pl , faksem na nr: 58 562 30 68,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o., ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański  do dnia 28.06.2018 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.	Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  29.06.2018, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.   oraz na stronie internetowej pod adresem www.starkom.pl

3.	Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.	Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.	Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.starkom.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.starkom.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Górecka pod numerem telefonu 058-562 30 67 wewn. 43 oraz adresem email:a.gorecka@starkom.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki leasingu

Załącznik Nr 1

Nazwa i siedziba Oferenta

___________________________

___________________________

___________________________

REGON _____________________

NIP _________________________

Tel. _________________________

Fax _________________________

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

*STARKOM* - Spółka z o.o.

ul. Tczewska 22

83 - 200 Starogard Gdański

O F E R T A

1.  Odpowiadając na zaproszenie na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego kontenerów na odpady oferujemy:

- Cena ( netto ) przedmiotu zamówienia wynosi	- 	 zł

- Cena ( brutto ) przedmiotu zamówienia wynosi	- _____________________________   zł

- Cena ofertowa netto ( zgodnie z Załącznikiem Nr 2) ,

- 	zł

-   Oferowany okres gwarancji wynosi                                                           - _________________________miesięcy

-   Termin dostawy przedmiotu zamówienia                                                   -  do dnia ________________________

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty

3 . Oświadczamy, że oferowane pojemniki na odpady spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

________________________, dn. ______________.2018 r.

(miejscowość)

________________________________________

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

Warunki leasingu

1. Cena przedmiotu netto	 PLN

| Przedmiot: | Cena jednostkowa netto | Ilość | Cena ogółem netto |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontener otwarty 7000 litrów |  | 15 szt. |  |
| Kontener zamknięty 8000 litrów |  | 5 szt. |  |

2. Cena ofertowa netto (suma: wiersz 1 do 3 z poniższej tabeli)	PLN

co stanowi cena netto:	zł,

podatek VAT w wysokości	%

cena brutto:	zł.

| L.p. | Rodzaj składnika ceny | Liczba opłat | Opłata w % | Kwota netto w PLN | VAT | Kwota brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opłata wstępna (czynsz inicjalny) | 1 | 10 |  |  |  |
| 2 | Rata leasingowa | 27 |  | 27 x ……PLN |  |  |
| 3 | Wartość końcowa | 1 | 20 |  |  |  |
| Suma (wiersz 1 do 3 ) |  |

________________________, dn. ______________.2018 r.

(miejscowość)

________________________________________

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)